## Slide 1: MimiSense: 外耳道内の気圧変化を利用した 下顎運動認識システム
筑波大学 IPLAB
安藤 宗孝 久保 勇貴 志築 文太郎 高橋 伸
Notes: 咀嚼したときにどのような波形がでるのか．
どのへんで咀嚼した時に波形が出るのか．
なんか「つけてないじゃないか！」

## Slide 2: 背景
コンピュータやスマートフォンに対する操作は
手を使ったものが主流
例）キーボード・マウス操作，タッチ操作
Notes: 例として左の図のようにタッチセンサやタッチパネルを用いた入力や，右の図のようなキーボード・マウスを用いた入力があります

## Slide 3: 背景
両手に荷物を持っている時など
両手がふさがっている状態では操作が行えない
手を使わない（ハンズフリー）操作手法を利用
問題点
解決方法
コンピュータやスマートフォンに対する操作は
手を使ったものが主流

## Slide 4: 研究方針
顎を使ったハンズフリー操作手法の提案
上下左右前後など多様に動かすことができる
見なくても意図した動作が可能（アイズフリー）
顎の利点
研究目的
アプローチ
耳にセンサを取り付け 顎の運動（下顎運動）を検知
Notes: アニメーションが次のスライドはないのにこのスライドだけある．
ハンズフリー操作手法の提案では？

## Slide 5: 提案手法
イヤホン型
下顎運動認識システム
MimiSense

## Slide 6: MimiSense：デモ
とりあえず認識のデモ

## Slide 7: MimiSense：システム構成
イヤホン型気圧センサ
認識プログラム
本体：RP- HJE260
気圧センサ：BMP280
使用言語：Python 3.5.1
ライブラリ：scikit-learn

## Slide 8: MimiSense：概要
気圧センサ
カナル型イヤホンに気圧センサを埋め込み， 外耳道内の気圧値を計測する
下顎運動の種類に応じた 特有の気圧変化が生じるため， 下顎運動を認識することができる
Notes: カナル型イヤホンの説明を入れる
シリコンやウレタンなどのイヤーピースと呼ばれる部分を外耳道に挿入するタイプ

## Slide 9: MimiSense：概要
気圧センサ
カナル型イヤホンに気圧センサを埋め込み， 外耳道内の気圧値を計測する
下顎運動の 種類に応じた 特有の気圧変化が生じるため， 下顎運動を認識することができる

## Slide 10: MimiSense：センサ装着方法
外耳道
鼓膜
外耳道を密閉するように両耳に イヤホン型気圧センサを装着する
測定空間
Notes: 日々使用するイヤホンと同じ形状であることによって，違和感なく使用することが出来ます．

## Slide 11: MimiSense：原理
下顎運動時の下顎頭の動きは外耳道を変形させる[1]
外耳道が密閉されている場合 体積の変化により気圧が変化する
[1]祁 君容. 顎運動時に起こる外耳道のひずみと下顎頭運動の相関関係. 松本歯科大学大学院学位論文. 2016.
Notes: MimiSenseの原理は顎を動かすことにより外耳道ないの体積が変化することに着目しています．
図aの閉口時の時，下顎頭が外耳道の近くにあることに対して，図bの開口時には下顎等の位地が変化します

## Slide 12: 口を開ける時のセンサ値の変化
右
左
センサ値
時間
センサ値
左右両方のセンサ値が凸形に変化
大気圧
Notes: 例として口を開ける時のセンサ値の変化の概形を示します．
センサ値は口を開けた時に上昇しその後段々と下がってゆき，元の気圧に戻ります．
この時口は開けたままです
また，口を開ける大きさによって波形の最大値が変化するため
どのぐらいの大きさで口を開けたかも判別することができます．
凸型

## Slide 13: 下顎運動によるセンサ値の変化
口を開ける
口を閉じる
顎を左に動かす
顎を右に動かす
右
左
右
左
右
左
右
左

## Slide 14: 下顎運動の組み合わせ
下顎運動を組み合わせ，
新たな下顎運動として認識できる
右
左
右
左
右
左
口を開ける
口を閉じる
口を開閉する

## Slide 15: 認識手法
実際に下顎運動を行った際の波形を取得
時間
1秒
センサ値
→傾きが閾値を超えているところを検出
→1秒間（16フレーム）の範囲で切り出し
ー右耳気圧値
ー左耳気圧値
Notes: 16フレーム ＝ 16Hzとかで記載

## Slide 16: 認識手法
左右それぞれの
各フレームに対する直前のフレームとの差分，
標準偏差，最大最小値幅 など
特徴量
切り出した波形から特徴量を生成し 機械学習（今回はRandom Forest）を利用して認識
右最小値
右最大値
右最大最小値幅
1秒
左最大値
左最小値
左最大最小値幅
Notes: FFTis手法名

## Slide 17: 実験：概要
目的
  下顎運動の認識が可能か調査する
  音楽を鳴らしている（音あり）条件においても 下顎運動の認識が可能か調査する
被験者
  発表者1名
実験期間および場所
  3日間， 同じ場所および時間帯（22:00~23:00）にて実施
口を開ける
口を閉じる
顎を左に動かす
顎を右に動かす
口を開閉する
喋る
静止状態
Notes: 環境条件がどうなっているかを細かく書いた方がよい
7つは絵で説明する感じで
認識する下顎運動を行ってもらった的な文章がある方がよい

## Slide 18: 実験：設計
タスク
  6種類の下顎運動を行った時と静止状態の時の 気圧値を記録した
  「喋る」下顎運動は 夏目漱石著「我が輩は猫である」の冒頭3文を読ませた
  3日間 × 2条件 × 7種類（6下顎運動 + 1状態） × 12セッション = 計504試行
口を開ける
口を閉じる
顎を左に動かす
顎を右に動かす
口を開閉する
喋る
静止状態

## Slide 19: 実験：条件
音あり条件および音なし条件
  音あり条件では一定の音量にて ベートーベン「運命」を鳴らした
  音あり条件時における音量はJEITA RC-8140A [2] において音量調整の目安と記載されている 「ヘッドホン使用状態にて普通に話した 自分の声が聞こえる 」 範囲において最大の音量とした
[2] AVandIT 機器標準化専門委員会. 電子情報技術 産業協会規格 JEITA RC-8140A ヘッドホンおよびイヤホン. 1998 年 3 月制定, 2010 年 3 月改正.
Notes: 音量は電子情報技術産業協会が定める

## Slide 20: 実験：結果
交差検定を行った結果3日間の平均認識率は 音なし条件で 98.4%，音あり条件で 96.4%，平均 97.4%
対応のあるt検定を用いて音なし条件と音あり条件を 比較したところ，両条件間に有意な差はなかった (t(6) = .759, p = .527 > .05) ．

## Slide 21: 実験：結論
下顎運動の認識が可能か → 下顎運動を認識することが可能である
音あり条件においても認識が可能か → 音あり条件においても下顎運動を 認識することが可能であると思われる

## Slide 22: アプリケーション：音楽プレイヤ
Notes: どんな機能を割り当ててるか出す．

## Slide 23: 関連研究：口周辺の動きを用いた入力手法
On the Tip of My Tongue [3]
  頬の外側に装着した布製圧力センサアレイを用いて 舌の動きを認識し,その動きを入力として利用
Saponasら[4]
  フォトリフレクタを内蔵したデバイスを口の中に 装着することにより舌の動きを検知し， コンピュータの操作に用いる手法
[3] J. Cheng, A. Okoso, K. Kunze, N. Henze, A. Schmidt, P. Lukowicz, and K. Kise. On the Tip of My Tongue: A Non-invasive Pressure based Tongue Interface. AH ’14, pp. 12:1–12:4, 2014
[4] T. Scott Saponas, Daniel Kelly, Babak A. Parviz, and Desney S. Tan. Optically Sensing Tongue
Gestures for Computer Input. UIST ’09, pp. 177–180, 2009.
Notes: 足や姿勢を用いたハンズフリー入力がある・・・

## Slide 24: 関連研究：口周辺の動きを用いた入力手法
[3] J. Cheng, A. Okoso, K. Kunze, N. Henze, A. Schmidt, P. Lukowicz, and K. Kise. On the Tip of My Tongue: A Non-invasive Pressure based Tongue Interface. AH ’14, pp. 12:1–12:4, 2014
[4] T. Scott Saponas, Daniel Kelly, Babak A. Parviz, and Desney S. Tan. Optically Sensing Tongue
Gestures for Computer Input. UIST ’09, pp. 177–180, 2009.
On the Tip of My Tongue [3]
  頬の外側に装着した布製圧力センサアレイを用いて 舌の動きを認識し,その動きを入力として利用した
Saponasら[4]
  フォトリフレクタを内蔵したデバイスを口の中に 装着することにより舌の動きを検知し， コンピュータの操作に用いる手法
本研究に用いるセンサは イヤホン型のため装着が容易である
Notes: 足や姿勢を用いたハンズフリー入力がある・・・

## Slide 25: 関連研究：外耳装着型インタフェース(1/2)
みみスイッチ [5]
  光学式距離センサをイヤホン内部に 取り付けることによって センサおよび鼓膜間の距離を測定し， 目や舌の動きを認識する
[5] 谷口和弘, 西川敦, 小林英津子, 宮崎文夫, 佐久間一郎. みみスイッチ:外耳の動きを入力
情報とする常時装用型入力装置. インタラクション 2010, pp. 243–246 , 2010.

## Slide 26: 関連研究：外耳装着型インタフェース(1/2)
みみスイッチ [5]
  光学式距離センサをイヤホン内部に 取り付けることによって センサおよび鼓膜間の距離を測定し， 目や舌の動きを認識する
[5] 谷口和弘, 西川敦, 小林英津子, 宮崎文夫, 佐久間一郎. みみスイッチ:外耳の動きを入力
情報とする常時装用型入力装置. インタラクション 2010, pp. 243–246 , 2010.
光学式距離センサを鼓膜に向けて センサを設置する必要があるが， 本研究では気圧センサの設置場所は イヤホン内であればどこでもよい

## Slide 27: 関連研究：外耳装着型インタフェース(2/2)
Septimu2 [6]
  3軸加速度センサ，ジャイロセンサ， 温度センサ，およびフォトリフレクタが 組み込まれたイヤホンによって頭部の動き，体温，および心拍数を取得することができる
[6] Pan Hu, Guobin Shen, Xiaofan Jiang, Shao-fu Shih, Donghuan Lu, Feng Zhao, Dezhi Hong, Qiang Li, Shahriar Nirjon, Robert Dickerson, and John A. Stankovic. Septimu2 - Earphones for Continuous and Non-intrusive Physiological and Environmental Monitoring. SenSys ’12, pp. 387–388, 2012.
Notes: N

## Slide 28: 関連研究：外耳装着型インタフェース(2/2)
Septimu2 [6]
  3軸加速度センサ，ジャイロセンサ， 温度センサ，およびフォトリフレクタが 組み込まれたイヤホンによって頭部の動き，体温，および心拍数を取得することができる
[6] Pan Hu, Guobin Shen, Xiaofan Jiang, Shao-fu Shih, Donghuan Lu, Feng Zhao, Dezhi Hong, Qiang Li, Shahriar Nirjon, Robert Dickerson, and John A. Stankovic. Septimu2 - Earphones for Continuous and Non-intrusive Physiological and Environmental Monitoring. SenSys ’12, pp. 387–388, 2012.
本研究は気圧センサを利用して 下顎運動を認識している
Notes: N

## Slide 29: 今後の課題
下顎の運動量の推定
  下顎の運動量によって，気圧値の変化量が変わる 下顎の運動量と気圧値の変化量の関係を明らかにする ことにより下顎運動量の推定を試みる
環境条件が外耳道内の気圧に与える影響の調査
日にちが変わることによる認識率への影響の調査
下顎運動以外の認識
  下顎運動以外にも外耳道内の気圧変化を起こす運動 （例：首を曲げる，舌を突き出す）があるため， 下顎運動に加えてこの運動を認識できるか調査する

## Slide 30: まとめ
下顎運動認識システム MimiSense を開発
  ハンズフリーおよびアイズフリー
  日常的に使用できる形状（イヤホン型）
  6種類の下顎運動+1状態の認識が97.4%の 認識率で認識可能

## Slide 31: MimiSense:
安藤 宗孝 久保 勇貴 志築 文太郎 高橋 伸
外耳道内の気圧変化を利用した 下顎運動認識システム
- 筑波大学, IPLAB -
ハンズフリー
アイズフリー
日常的に使いやすい イヤホン型
6種類の下顎運動と 1状態の認識率97.4%

## Slide 32: MimiSense：利点
イヤホン型気圧センサは市販のカナル型イヤホンと同様の形状
  迷うことなく装着
  常時装着することが出来る
気圧センサの位置はイヤホン内であればよいため， 設置位置の自由度が高い
Notes: 関連研究と絡めたものなので要検討．
だれにとっての利点かずれている．

## Slide 33: 実験時の気圧
1日目
  約985hPa
2日目
  約998hPa
3日目
  約1005hPa

## Slide 34: 実験結果（音あり条件）
最高97.6% 最低 84.5% 平均90.1%
Notes: 6人で実験した際のデータ
最高認識率がP0の97.6%
最低認識率がP2の84.5%
平均認識率が90.1%

## Slide 35: 認識できる可能性のあるジェスチャ
食べる
  何を食べているかの判別
母音認識
  短いフレーズの認識（例：おはよう）
  黙声認識
Notes: 食べるジェスチャは固いものややわらかいものによって食べている際の顎の動きが違うと考えられるので何を食べているかを人強いできるのではないかと考えています．
また，顎の動きは母音ごとに違うので母音認識が可能だと考えられます．とりあえず母音の形を学習させてみたところ「あ，い，う」の判別に関しては行えそうでした．学習内容や学習量をあげれば母音認識も可能だと考えます．母音認識を利用して短いフレーズの認識，例えばwaterなどが可能であればコマンドとして使用出来ると考えます．また，黙声認識も同時に可能だと考えます．

## Slide 36: これからやること
ジェスチャ認識精度の向上
地下や電車内などの条件における動作検証
被験者実験
認識したジェスチャを利用した アプリケーションの実装
意図しない動作との区別
認識できる可能性のあるジェスチャの検証

## Slide 37: 認識可能なジェスチャ（その他）
首を右に傾げる
首を左に傾げる
顔を右に向ける
顔を左に向ける
顔を上に上げる
Notes: 顎関連のジェスチャ認識システムですがここに示すような動作の認識も可能です

## Slide 38: 認識手法
各フレームに対する直前のフレームとの差分 (左右各 15 個，合計 30 個)， 左右の気圧変化パターンの差分値に対して フーリエ変換を行った振幅スペクトル(8個)， 標準偏差(左右各1個，合計2個)， 最大最小値幅(左右各1個，合計2個)， 第0フレームから第15フレームを引いた値(左右各1個，合計2個)， 最大値から第0フレームを引いた値(左右各1個，合計2個)， 最小値から第0フレームを引いた値(左右各1個，合計2個)
計48個
特徴量
波形から特徴量を生成し 機械学習（Random Forest）を利用して認識
Notes: FFT→同様の波が連続して発生することを想定
標準偏差→
xフレームとxフレームの差分値など→エレベーターなど急速に気圧が変化する状況において利用できるのではないかと考えた．

## Slide 39: それぞれの特徴量による認識率への影響
特徴量を減らした際の認識率の低下率